2022年潮州市气象局区域自动站维护项目外包方案

由于业务工作需要，广东省潮州市气象局拟对湘桥区、枫溪区、潮安区三地辖区内33个自动气象站的日常维护、维修、保养等相关工作外包，具体要求如下：

一、服务地点

潮州市内33个自动气象站进行维护、维修、保养，各站列表如下：

| 序号 | 站号 | 站名 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G2802 | 凤凰水库站 | 凤凰镇凤凰水库管理处内 |
| 2 | G2806 | 瓷都中学站 | 枫溪区瓷都中学内 |
| 3 | G2807 | 意溪站 | 意溪镇政府楼顶 |
| 4 | G2810 | 归湖站 | 归湖排灌站楼顶 |
| 5 | G2811 | 赤凤站 | 赤凤镇政府楼顶 |
| 6 | G2812 | 凤塘站 | 凤塘镇教育局楼顶 |
| 7 | G2813 | 沙溪站 | 潮安区沙溪镇政府楼顶 |
| 8 | G2820 | 田东站 | 田东邮政所楼顶 |
| 9 | G2821 | 江东站 | 江东水利所楼顶 |
| 10 | G2822 | 铁铺站 | 铁铺镇政府楼顶 |
| 11 | G2823 | 庵埠站 | 庵埠潮安农业局楼顶 |
| 12 | G2814 | 凤凰太子岽站 | 凤凰太子岽（天池后侧山腰） |
| 13 | G2815 | 凤凰坪坑头站 | 凤凰坪坑头路边 |
| 14 | G2817 | 万峰站 | 万峰林场内 |
| 15 | G2818 | 凤南站 | 凤南凤电渠道旁 |
| 16 | G2824 | 枫溪区枫二站 | 枫溪区枫二邮政所楼顶 |
| 17 | G2819 | 登塘镇横田站 | 登塘镇横田水库管理处 |
| 18 | G2801 | 彩塘镇宏三站 | 彩塘镇镇政府楼顶 |
| 19 | G2805 | 金石站 | 潮安区金石镇政府楼顶 |
| 20 | G2808 | 东凤镇东四站 | 东凤镇东四村潮安堤防管理处楼顶 |
| 21 | G2825 | 龙湖镇鹳巢四站 | 龙湖镇水利所楼顶 |
| 22 | G2826 | 浮洋镇厦里美站 | 浮洋镇水利所楼顶 |
| 23 | G2827 | 古巷镇古二站 | 古巷镇水厂楼顶 |
| 24 | G2828 | 官塘镇巷下站 | 官塘镇卫生院楼顶 |
| 25 | G2829 | 磷溪镇埔涵站 | 磷溪镇水利所楼顶 |
| 26 | G2816 | 文祠镇中社站 | 文祠镇派出所楼顶 |
| 27 | G2882 | 湘桥区凤新陈桥站 | 湘桥区凤新陈桥老气象局大院内 |
| 28 | G2880 | 万峰林场铁炉坪站 | 万峰林场大门入口左侧 |
| 29 | G2884 | 供水枢纽站 | 潮州供水枢纽内 |
| 30 | G2885 | 磷溪镇天子地果林场站 | 磷溪镇天子地果林场 |
| 31 | G2886 | 凤凰镇大山站 | 凤凰镇大山学校内 |
| 32 | G2887 | 金山实验学校站 | 湘桥区金山实验学校内 |
| 33 | G2888 | 凤凰镇农气站 | 潮安区凤凰单丛茶现代农业产业园内 |

二、主要任务

1.务必熟悉潮州市区域自动气象站区位分布及交通路况等情况,务必设置7*24小时值班电话，确保可以随时联系到维护人员。

2.需熟练掌握WP-3103及WP-3103-EX型自动气象站的安装和维护技术。

（1）确保全部设备在维护期内可用性指数大于99%（可用性指数=（设备应工作总时间-设备故障总时间）/设备应工作总时间）

（2）确保全部自动站年度来报率大于98%（以上级气象部门统计考核质量为准）。

3.人员、装备、安全要求。

（1）维护人员不少于3名（其中管理人员不少于1名，维护人员不少于2名）；维护人员需对强、弱电操作熟练、具备电子、通讯、防雷等相关知识。

（2）须配备的器械（包括但不限于）：维护车辆不少于1台，万用表、电线、五金工具等维护所用物资。

（3）须确保维护过程中的人员、设备安全，负责一切安全责任，必须给维护人员购买安全防护装备及意外伤害保险。

（4）须保管好维护维修自动气象站所需的备份设备及更换下来的设备，如果有丢失，则按广东省气象局规定的设备单价进行赔偿。

（5）不得分包、转包项目，一经发现我局有权立即终止合同，并扣发当月维护费用。

4.维护时限要求：

（1）维护人员应24小时随时做好设备维护准备，根据甲方的指令、上级行政机关及上级领导的指示，调配人员、车辆和维护设备，及时进行维护和抢修，在接到通知后3小时内响应，在没有不可抗拒的客观原因情况下，单站次维修时间不得超过24小时。

（2）因故障导致气象站常用雨量、风、温度、湿度、气压备件以及采集器、DTU（无线信号发射器）等备件更换后，损坏件需在24小时内送至市气象局，由气象局维修或更换完毕，以保证备件质量。

5.定期巡检要求：

（1）制定巡检计划，尤其在汛期前对32个自动气象站进行一次巡检，包括对设备及通信线路进行检查，清洗雨量桶、温度百叶箱等设备，清除灰尘、砂石、虫窝等，维护清理草地、天面等气象站下垫面（落地站须清除观测场范围内高于10CM的杂草、灌木等）。检查防鼠、防盗、防潮、防火等安全防范措施。

（2）日常巡查维护：每个自动气象站一年最少须巡查维护4次。时间要求：分别于2月、5月、8月、11月的30日前完成巡查维护工作并上报巡查维护记录报表，维护内容与上述汛期前检查内容一致。

（3）巡检期间严格按照规范操作，不得因巡检误操作导致资料缺测、误测。

6.工作记录要求：

（1）对自动气象站的每次维护、巡检工作做好记录，包括相关文字记录及照片，并在24小时内以书面形式向甲方报告，每年12月30日前向甲方提供当年全部维护记录。

（2）维修人员到达现场后，应尽快检查出故障，如无法及时排除，维护人员需将设备带回维修的，须征得我局同意，并在指定时间内送还给我局。

（3）维修及维护保养工作结束后，向我局有关人员描述故障引发的原因及处理过程，以及今后应注意的问题。

广东省潮州市气象局

2022年5月30日