东莞市突发事件预警信息发布中心基于微信的预警信息智能推送系统项目招标采购文件

二Ｏ一八年六月

目  录

第1章	用户需求	2

1.1.	项目背景	2

1.2.	建设目标	2

1.3.	项目采购内容	2

1.4.	详细技术要求	3

1.4.1.	软件开发技术要求	3

1.4.2.	台式电脑技术要求	5

1.5.	售后服务要求	6

1.6.	培训服务要求	7

第2章	商务说明	8

2.1.	合格的投标人	8

2.2.	评分标准	8

# 用户需求

## 项目背景

随着计算机技术、通信技术、移动互联网技术快速发展，特别是4G通信技术的发展和普及，人们使用手机越来越频繁，使用移动互联网产品的时间越来越多。在这种新环境下，气象服务需要有新的转变，为了让用户能够及时灵活便捷的获取气象预警信息，东莞市气象局需建设基于微信的预警信息智能推送系统。系统建成后，东莞市气象局可通过“东莞天气”微信公众号向用户群发布文本、声音、图像、视频、图文等信息，也可实现用户快速拍摄反馈实景灾情图片、地理位置信息等功能。因而，有必要开发出一种以微信为基础的新一代气象预警信息发布系统，让群众不再受限于传统的气象资讯获取方式，图文并茂，方便阅读，使东莞市气象预警信息的传播精准化、快速、高效。

## 建设目标

通过基于微信的预警信息智能推送系统的建设，实现关注“东莞天气”微信公众号的市民能在半小时内收到东莞市突发事件预警信息发布中心发布的预警信息，也可通过用户自定义菜单，实现用户的个性选择，让用户主动订阅预警信息实现定制推送，发布不同级别和种类的预警信号，配合用户地理位置数据采集，实现预警信息精准化、快速、高效传播。

## 项目采购内容

| 序号 | 名称 | 详细描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于微信的预警信息智能推送系统软件 | 由中标人根据采购人需求进行定制开发，总体需求详见“1.4系统建设需求” | 1 | 项 |  |
| 2 | 预警信息推送电脑 | 详见用户需求书“1.4.2详细技术要求” | 2 | 台 |  |
| 3 | 预警预警信息推送笔记本 | i5-8250U/8G内存/ 256SSD/NVIDIA MX150 (4GB)/ 15.6（1920*1080）/Win10/光驱无/电池4 cell/网卡Intel 3165/Cam+BT+背光键盘/2年送修/银色 | 1 | 台 |  |
| 4 | 预警信息发送服务器存储扩容 | 900G 10K RPM SAS硬盘单元(2.5") | 10 | 块 |  |
| 5 | 系统集成 | 软件的设计、开发、定制及相关咨询集成 | 1 | 项 |  |

## 详细技术要求

### 基于微信的预警信息智能推送系统软件要求

该系统主要包含数据收集、地理位置数据统计分析、预警信息分析、模板消息推送、预警信息监控与统计、与东莞市气象预报预警制作发布一体化平台对接六个模块。本系统所需的服务器硬件和互联网出口通过向市政府电子政务办申请。

一、数据收集

数据收集主要包括：用户基础数据、用户地理位置数据、用户定制数据和预警数据收集。

1、用户基础数据

用户基础数据是在微信用户关注“东莞天气”公众号时，由微信公共服务平台推送关注事件的XML数据包到东莞天气微信平台，用户基础数据收集模块对XML数据包分析，提取出用户的OpenID，同时通过用户OpenID调用微信公众服务平台用户基本信息接口，获取到用户的基本信息，并入库保存。

2、用户地理数据

用户地理数据收集是在微信用户设置同意上报地理位置信息后，每次进入”东莞天气”公众号会话时，由微信公共服务平台推送地理位置事件的XML数据包到东莞天气微信平台，用户地理数据收集模块对XML数据包分析，取出用户的地理位置纬度（Latitude）、地理位置经度（Latitude）、消息创建时间（CreateTime）等信息，并入库保存。

3、用户定制数据

开发用户定制数据收集页面，用户进入“东莞天气”公众号中“个人中心”页面时，通过用户订制的方式获得相关预警。可定制内容包括：选择接受所在位置的预警信息或接受所关注区的预警信息，预警类型，预警级别等。当用户完成定制并提交后，将用户的定制数据入库保存。

4、预警数据

预警数据收集是由广东省突发事件预警信息发布平台将预警数据实时推送到东莞天气微信平台，再由预警数据收集模块整理入库。

二、地理位置数据统计分析

地理位置数据统计是由系统线程每天定时执行，考虑到用户地理位置数据量大，如果在用户使用高峰期时对数据进行统计和分析，可能会使数据库的性能出现瓶颈，所以定时线程在每天凌晨三点才开始统计分析。

1、地理位置数据分析

地理位置数据统计主要包括：坐标系转换、区域信息转换。

（1）坐标系转换：调用百度地图Web服务API中的坐标转换API，将基于google的坐标系的微信地理位置，转化成基于百度坐标系的地理位置。

（2）区域信息转换：调用百度地图Web服务API中的Geocoding API，将百度经纬度坐标，转化成结构化地址信息。

2、用户地理位置数据统计

用户地理位置数据统计是整个框架中最核心的部分，通过统计和规则分析来确定用户接收预警信息的范围。经过用户地理位置分析后，主要的数据信息有：

（1）用户结构化地址信息

（2）用户定制数据

（3）用户基础数据。

基于以上数据制定的统计规则为：首先判断用户是否产生了定制信息，如果用户通过“东莞天气”微信定制了接收预警信息的范围，则可以确认用户接收预警信息的范围；其次如果用户没有产生定制信息，则搜索用户产生的所有东莞市范围内的结构化地址信息，按区域统计用户在各个区域出现的频率，取出现频率最高的区域作为用户接收预警信息的范围，如果出现相同频率的区域，按最近原则，取相同频率区域中最近出现的位置所在的区域作为用户接收预警信息的范围；最后如果用户既没有定制数据，也没有收集到用户有效地结构化地址信息，则根据用户基础数据中所在的区域来确定用户接收预警信息的范围。

三、预警信息分析

预警信息分析主要是对从广东省气象公共库推送过来的预警信息进行定时扫描，并根据分镇预警信号的区域编码与用户上传的地理位置进行匹配生成基于地理位置的分镇预警模板信息，其中扫描频率为每分钟一次。

四、模板消息推送

目前，微信提供给气象灾害类预警信息推送的模板有十几种，模板信息推送主要是将预警模板信息表中的预警数据实时推送到微信公众服务平台，公众平台再推送到用户手机。由于微信公众平台模板消息接口每次只允许推送一条模板消息，而每次产生一条预警信息可能需要发送几十万条模板消息，如果逐条的推送，微信用户很难及时收到预警模板信息，所以在模板消息推送时需要采用多线程方式机制，每次同时推送10条或更多的模板消息，加快模板消息推送的速度，保证大部分用户在15分钟内接收。

五、预警信息监控与统计

后台可对正发布的预警信息发布及接收情况进行监控。并可对已发布的预警信息进行统计显示，包括单条预警信息内容、时间范围内的预警信息发布统计等。

六、与东莞气象预报预警制作发布一体化平台对接

该系统与东莞气象预报预警制作发布一体化平台对接，能直接接收东莞气象预报预警制作发布一体化平台的数据，包括：预警类别、预警级别、发布时间、发布单位、发布范围、正文、防御措施，可直接向微信用户发布预警信息，提高发布的效率。

七、系统性能要求

软件系统支持7*24小时正常运行。关键软件模块1+1冗余备份。 要求系统简单易用，便于操作。

### 预警信息推送电脑

| 序号 | 参数名称 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★主板： | 不低于Intel® B250 芯片组，主板与整机同品牌； |
| 2 | CPU： | 英特尔酷睿 i7-7700 (QC/8MB/8T/3.6GHz/65W)； |
| 3 | 内存： | 内存16G，具有2个内存插槽，最大支持32G内存 |
| 4 | 显卡： | 2G独立显卡 |
| 5 | 硬盘： | 1TB 7.2k RPM SATA 硬盘 |
| 6 | 操作系统： | 出厂预装windows 10家庭版64位； |
| 7 | 网卡： | 集成千兆网卡,可选第二块网卡、可选无线网卡； |
| 8 | 显示器： | 无 |
| 9 | 键鼠： | 原装USB键盘和鼠标，与主机同一品牌； |
| 10 | 光驱： | DVD+/-RW |
| 11 | ▲USB接口： | 4个USB 3.1端口+6个USB 2.0端口 |
| 12 | ▲视频接口： | 原生HDMI+DP双数字视频端口 |
| 13 | ▲扩展槽： | 1个全高PCIex16插槽+3个全高PCIex1插槽+1个M.2 插槽 |
| 14 | 应用软件： | 出厂预装硬盘保护软件，支持网络同传与硬盘还原 |
| 15 | ▲机箱： | 可立可卧，≤15L；高效散热静音，带有安全锁孔，整机防盗线缆锁设计，免工具开箱和部件维护，内置音箱 |
| 16 | ▲电源： | ≤240W，可选80PLUS高能效电源；电源铭牌与主机同品牌；后置电源诊断灯（不启动检查电源） |
| 17 | ★售后服务： | 提供3年原厂7×24小时电话支持+全部件下一工作日上门服务；提供3年硬盘不返还服务,用户有权保留故障硬盘，自主进行数据销毁或恢复，保障数据安全，可根据主机序列号或服务编号在官网查询上述服务。 |
| 18 | ▲质量认证： | 生产厂家通过ISO9001认证、ISO14001认证，ISO27001认证，OHSAS18001认证、CCCS认证、ISO20000 IT服务管理体系认证 |
| 19 | ▲节能认证： | 节能产品政府采购清单中包含的型号；平均无故障时间（MTBF）不低于100万小时认证，3C认证、EPEAT认证、节能认证、环境标志认证、能源之星6.1认证； |
| 20 | ▲绿色供应链认证： | 所投产品生产厂商供应链获得CEC绿色供应链评价技术规范五星级认证 |
| 21 | 性能认证 | ▲产品通过“国家电子计算机质量监督检验中心”噪声合格认证，噪声声压≤18.45dB |
| 22 |  | ▲产品通过“国家电子计算机质量监督检验中心”防静电、防浪涌、防雷合格认证 |
| 23 |  | ▲产品通过“国家电子计算机质量监督检验中心”环境适应性认证，工作温度下限≤-25℃，工作恒定湿热≥40℃/93%RH |
| 24 |  | ▲产品通过“国家电子计算机质量监督检验中心”防腐认证、防尘认证 |
| 25 |  | ▲产品通过“国家电子计算机质量监督检验中心”电磁辐射骚扰合格认证 |
| 26 |  | ▲产品通过“中国质量认证中心”PAHs（多环芳烃）符合性认证 |
| 27 |  | ▲产品通过“中国质量认证中心”RoHS（无铅标准）符合性认证 |

## 售后服务要求

- 整个项目由中标人提供壹年的免费维护服务，维护期内产生的一切费用由中标人承担，包括系统升级、功能优化、BUG修复等；台式电脑提供3年原厂7×24小时电话支持+全部件下一工作日上门服务，提供3年硬盘不返还服务；

- 服务响应时间为：7×24，每周7 天，每天24 小时(包括公众节假日)，立即电话响应，2小时内到达现场，24小时内必须保证故障排除，若24小时内不能排除故障，用户有权邀请第三方处理，所产生的一切费用由中标人承担；

- 服务方式为专人为该项目进行现场服务，要求中标人为该项目配置专门的售后服务人员及工具，投标人在投标时必须提供服务人员的配置情况，针对该项目的专职售后服务人员原则上不能随意更换，若要更换必须经过用户单位书面批准；

## 培训服务要求

- 对用户单位相关运维人员和系统使用人员提供高水平的培训服务。培训应包括软件系统功能、软件操作、软件故障处理、相关系统和中间件等方面的系统知识培训等。

- 所有的培训教员必须用中文授课，除非有其它的协议规定。培训前为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。

- 培训方式不限于现场培训、集中培训、一对一培训等方式。直到所有的使用人员可以熟练使用系统的所有功能为止；

- 培训时间与日期必须在项目实施之后尽快安排。培训课时不得少于2×8个小时。

# 商务说明

## 合格的投标人

| 项目 | 要求说明 |
| --- | --- |
| ★资格标准 | 投标人要求: 1、投标人在中华人民共和国境内登记注册具有独立法人资格的单位，能够独立承担民事责任的能力。 2、凡两家或以上供应商参加同一项目的采购，有如下情况的，一经发现，将视同串标处理：①为同一法定代表人的；②为同一股东控股的；③其中一家公司为其他公司最大股东的。 3、投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级管理部门处分或处罚的，须主动填报受处分或处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任。 4、本项目不接受联合体投标。 |

## 评分标准

一、价格及技术商务权重分配：

综合评估分=价格评分（30）+商务技术评分（70）

二、价格评议指标表（30分）

| 价格分(30分) | 价格分的计算 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| --- | --- |

三、	商务技术评议指标表（70分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分25分） |
| 1 | 投标人专业能力（满分9分） | 1、具有省级或以上保密局颁发的涉密信息系统集成资质证书的（涉密业务种类必须包含系统集成、运行维护）得3分，无得0分； 2、投标人具有由中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全运维类）贰级或以上的得2分，无得0分； 3、投标人具有由中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（安全集成类）贰级或以上的得2分，无得0分； 4、具有信息系统集成及服务资质叁级或以上的得1分，无得0分； 5、具有中国通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务资质的得1分，无得0分； |
| 2 | 投标人管理能力（满分5分） | 投标人具有有效的IT服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具有一项得1分，本项最高得5分； （须提供以上有效证书复印件；以上相关证书须由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内） |
| 3 | 投标人软件产品成熟度（满分4分） | 1、具有自主的多媒体信息显示管理系统软件著作权登记证书；得1分。 2、具有自主的数据安全优化管理系统软件著作权登记证书；得1分。 3、具有自主的网络安全监控管理系统软件著作权登记证书；得1 分。 4、具有自主的IT运维综合管理软件著作权登记证书；得1分。 (须提供以上相关证书复印件) |
| 4 | 投标人业绩情况（满分4分） | 投标人2015年以来具有软件开发项目案例单个合同金额人民币50万元（含）以上的，每个得2分，本项最高得4分。（须提供合同复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 5 | 投标人售后服务保障（满分3分） | 1、供应商在项目所在地市具有固定的售后服务机构，且在固定售后服务机构常驻服务团队人数在20人以上得3分； 2、供应商在项目所在省（非项目所在地市）具有固定的售后服务机构，且在固定售后服务机构常驻服务团队人数在15人以上得2分； 3、供应商在项目所在省以外具有固定的售后服务机构，且在固定售后服务机构常驻服务团队人数在10人以上的，得1分。 （须提供工商注册证明或办公场所场地证明，自有场地提供产权证明，租赁场地提供租赁合同及产权证明；委托第三方机构的不得分；常驻服务团队人数须提供相关社保部门出具的最近6个月在本公司续缴纳社会保险有效凭证复印件） |
| 技术部分（满分45分） |
| 1 | 技术指标响应情况（满分12分） | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得12分。其中，用户需求“▲”参数指标不满足或者不响应的每一项扣1分，扣完为止，本项最低得0分。（须提供以上所投主要产品或设备的原厂商官方的技术白皮书或彩页或原厂商出具的技术参数说明等技术证明资料，参数部分要提供相关证明材料的须一并提供，否则不得分） |
| 2 | 软件方案 （满分15分） | 根据投标人软件整体技术方案设计的科学性、合理性、扩展性，集成实施方案关于项目工期安排科学合理，有明确的时间进度、管理措施，有风险控制和保密措施等进行综合评分。优:15，良:10，中：5，差:2 |
| 3 | 售后服务和技术培训方案（满分3分） | 根据投标人售后服务体系及质量保证措施、售后服务方案内容的完整性、可行性、响应时间、服务人员的配置及专业水平、技术培训服务内容等。优:3，良:2，差:1； |
| 4 | 项目经理资质情况（满分5分） | 拟投入本项目经理具有信息系统集成及服务项目经理证书、信息系统业务安全服务工程师、信息安全保障人员认证(CISAW)、VCP虚拟化认证工程师及Oracle数据库（OCP）认证工程师证书的每个得1分，最高得5分。 （须提供人员的证书及社会保障部门出具的最近3个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件） |
| 5 | 项目技术团队人员配置情况(满分10分) | 1、拟投入本项目的技术人员中具有省级或以上人力资源部门颁发的高级项目管理师证书的每个得1分，本项最高得2分。 2、拟投入本项目的技术人员中具有中国信息安全认证中心认证的信息安全保障人员（CISAW）每个得1分，本项最高得2分。 3、拟投入本项目的技术人员中具有省级以上通信工业协会颁发的信息系统业务安全服务工程师证书每个得1分，本项最高得2分。 4、拟投入本项目的技术人员中具有计算机维修工证书的每个得1分，本项最高得2分； 5、拟投入本项目的技术人员中具有省级或以上人力资源部门颁发的信息安全工程师（中级）的得2分。 （以上人员须提供相关资格证明和社保部门出具的最近3个月在本单位连续缴纳社会保险有效凭证复印件；拟投入本项目的技术人员中同一人拥有多个证书不重复计分，只按其中1个得分较高的证书记分） |