东莞市地下空间智能防涝系统项目

建设采购需求文件

- 项目概况

东莞地属亚热带季风气候区，气象灾害频发。2020年5月21-22日，极端暴雨过程造成东莞全市3万余台车辆水浸，另有受灾企业超千余家，直接经济损失高达数亿元。为进一步提高东莞市城市内涝灾害治理能力，减少内涝造成的损失，特别是极端暴雨天气给地下车库带来的损失，建设地下空间智能防涝系统，对东莞市易涝停车场进行布防。

- 项目需求

（一）、项目内容

构建东莞地下空间智能防涝系统项目平台，能实现外网访问，并负责系统的日常维护、设备维保等工作。提供平台使用端口，提供各内涝监测点的监测数据、气象预报与水浸灾害预测数据，并协助分步实现靶向预警等服务。

平台服务系统内容包括不限于：城市内涝监测；数据采集平台；内涝点与降水关系模型；强降水与内涝决策指挥平台；内涝产品公众发布平台；历史资料检索分析等版块，具体服务项目如下。

1、城市内涝监测

1.1本项目的数据观测系统主要包括以下两大部分：

1.1.1系统数据采集中心站建设

（1）中心站数据库硬件设备有：数据服务器、应用服务器、监测工作站各一台（服务器硬件已配备），新开通7张SIM卡，系统3年的通讯流量运行费列入包含在投标报价中。

（2）中心站数据库软件有：数据通讯采集软件和分析处理显示软件。有专门的数据采集系统，且新的数据采集系统要与原数据采集系统兼容，供观测数据传送到市气象局。

1.1.2内涝系统自动监测设备7套。投标人中标后在施工前需提供技术安装图纸，包括地基处理，安装位置、尺寸、大小和材质等。其安装地点初步确定如下，最终安装地点以后期协商为准：

| 序号 | 镇区 | 停车场名称 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东城 | 东湖花园地下停车场 | 东莞市地址城区东纵大道5号东湖花园内 |
| 2 | 莞城 | 西城楼大街地下停车场 | 莞城镇市桥西正路5号8号楼103西北方向30米 |
| 3 | 南城 | 城市风景2号停车场 | 东莞市南城区城市风景街19栋102东北方向34米 |
| 4 | 莞城 | 人民公园 | 东莞市东纵路与罗沙路 |
| 5 | 莞城 | 莞城少年宫停车场 | 莞城区万寿路82号莞城少年宫首层商铺1/2/3/5/6号正北方向28米 |
| 6 | 东城 | 东城花园新村 | 东莞市花园路1号 |
| 7 | 东城 | 东门广场地下停车场 | 东正路85号(东门广场停车场) |

主要观测设备如下：

（1）远程终端传感器：采用低功耗数采仪RTU，可满足现场监测站的数据接入、传输、控制等需求。

（2）水深传感器：采用压力式水尺，测量范围分别为：0～4米。

（3）雨量计传感器：采用先进的翻斗式雨量计，满足量程实际需求。

（4）图像传感器：采用串口摄像头，可满足图像参数及数据接入需求。适合系统平台的网络传输协议接入。

1.2数据观测系统总体技术要求

（1）设备总体性能满足规范要求；

（2）遥测终端集成采集模块、大容量固态存储模块、LCD显示、键盘操作、4G通讯模块等一体的先进遥测终端,可现场外接移动电脑进行现场配置及测量参数显示的智能系统。

（3）具备自动编报功能；

（4）具备资料整编功能，满足资料整编要求

（5）具备系统扩充功能，扩充系统时不改动软件和数据库结构；

（6）具备不同条件的报警功能；

（7）接收数据库结构满足标准要求。

1.3 数据观测系统组成结构

数据观测系统采用无线组网方式，由中心站和监测站组成。系统采用先进的传感器技术、数据采集技术、计算机测控技术及网络通信技术，数据由监测站遥测终端采集，通过4G通信方式发送到中心站，存入中心数据库。

（1）中心系统站设在市气象局，主要由数据服务器、应用服务器、移动信息平台服务器、监测工作站、4G模块及系统软件组成。

（2）现场内涝系统自动监测站采用测、报、控一体化的结构设计，由遥测终端、4G通讯模块、各类传感器、太阳能电池板、蓄电池组等组成。

1.4 数据观测系统工作体制

数据观测系统工作体制可以归纳为以下2点：

（1）通讯组网方式灵活多样，监测站与中心站之间的数据通信、远程控制采用无线传输，中心站数据转发及信息查询采用以太网方式。

（2）现场内涝系统自动监测站24小时运行，实时将水位、雨量、图像数据传送采用自报方式，定时向中心站发送所监测到的数据。

1.5数据观测功能要求

（1）中心站功能

a.通过4G信道全天候收集所有测站的数据，并进行解码、合理性验证、自动纠错、分类入库、转发、备份。b.按新拍报标准或其他自定义标准将数据转发至其它部门机构。c.远程管理遥测终端（校时）。d.兼容自报体制和应答体制，可以实现对测站的召测、巡测及查询。e.可以与其他系统中心站进行联网，实现信息共享。f.数据库的本地、远程查询及维护。g.数据整编、数字显示、数据查询、报图报表。h.具备测站监控、系统告警指示功能。i.故障后的数据恢复功能。j.数据维护（人工填补数据、去除冗余、合理性检查等）。k.站点管理（改变属性、配置参数、站点增减）。l.预留其他信息入网接口。m.实时采集水位。n.实时采集雨量。o.实时采集图像。

（2）现场内涝系统自动监测站功能

a.遥测数据的采集与传输，主要是实时可靠的完成系统所有站点的数据的采集与处理，并能接受人工置入的数据，按照设定的工作方式、时间间隔以及数据传送目的地等，将其通过选定的信道传送至系统中心站。

b.监测站的主要任务和功能是：实时采集、存贮数据，以自报方式按设定的规则自动向中心站上报信息。

c.采用一体式4G通讯模块作为通信传输。

d.发送报文中含有：采集时间、发报时间、测站站号等工况信息和水位、图像、雨量信息。

e.配置大容量固态存储模块，记录数据能满足水文资料整编的要求，可存储1年以上的水位数据。

f.可本地清除固态存储器数据，具有防误删功能。

g.遥测终端配有键盘和显示器，以便于现场显示观察记录水位等数据。支持现场设置功能，可动态修改工作模式和其它相关工作参数，包括站址设定、定时报时间、平安报间隔时间、动态修改数据传输体制和数据报送频次等。

h.遥测终端数据采集要求至少每5分钟采集一次数据报送。

i.支持报送当日8时的水位、雨量、图像数据。

j.具有实时钟，以完成对水位、雨量、图像的自动记录与定时上报。

k.具有看门狗，可实现掉电数据自保护、不死机。

l.具有实时钟，并具有自动校时、系统时钟同步功能。

m.具有接口保护电路，可减少雷电及外部干扰对设备的影响。

n.具有扩展接口，方便接入多个其他类型参数的传感器设备。

o.具有对计量监测设备的接入功能，获得实时的计量数据。

1.6 数据观测性能要求

系统需满足以下性能指标：

a.现场内涝系统自动监测站数据到达中心站时间≤10分钟；

b.系统数据收集的月平均畅通率达到平均有95%以上的监测站（重要控制站必须包括在内）能把数据准确送到中心站。重要控制站月平均畅通率宜大于99%；

c.数据处理作业的完成率大于95%；

d.系统通过网络向上传送数据的畅通率达到99%以上；

f.系统误码率≤10-6；

g.监测站在连续无日照情况下能正常工作45天以上；

h.能在特大暴雨、狂风、雷电、停电等恶劣条件下正常工作。

i.系统能实现在外网访问。

1.7数据观测设备选型要求

(1)远程终端传感器

a.电源:RTU供电范围：DC10V～24V；RTU标准供电：DC12V；RTU待机电流：<15mA；RTU发送数据时的平均电流：100mA/12V。

b.数字量输出：3路OC门数字输出；可驱动外接DC12V或DC24V继电器。

c.间歇式恒压输出：RTU在工作电压范围内均可以向外提供稳定的12V、300mA的电流输送；RTU在工作外送电时，可对监测设备实行间歇供电，以达到低功耗、省电效果。

d.模拟量采集：可以采集4路0～5V或4～20mA的模拟量信号；采样分辨率：12bit；信号隔离方式：模拟隔离。

e.数字量输入：可以采集3路脉冲信号输入；信号隔离方式：光电隔离。

f.串行接口：支持RS232、RS485、TTL接口；波特率：300～115200 bps；数据位：6、7、8；校验位：无、奇、偶、mark、space；停止位：1、2。

g.图片拍照:水位或雨量触发;每天定时触发。

h.支持中国移动/中国联通/中国电信网络接入；支持FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM/4G多种网络制式。

i.存储：采用先进的NOR FLASH串行存储技术；存储密度64Mbit；数据存储周期>300天。

j.参数配置：可用电脑软件进行参数配置；可用RTU面板键盘进行参数配置。

k.时钟：采用RTC+后备电池技术；时钟误差：<1分钟/年；校时：与服务器自动校时。

(2)压力式传感器

技术参数:测量介质：水、污水等液体；压力类型：表压；量程: 0～5000mm中间量程任选；输出信号:RS485/4-20mA；供电电压: 12～36VDC ；介质温度: -30～60℃；环境温度: -40～85℃；零点温漂移：≤±0.05%FS℃；量程温度漂移：≤±0.05%FS℃；补偿温度： 0~70℃；安全过载：150%FS；极限过载：200%FS；采样频率：≤2ms；密封等级: IP68；长期稳定性能: 0.1%FS/年；振动影响: 在机械振动频率20Hz～1000Hz内，输出变化小于0.1%FS；机械连接(螺纹接口): 投入式(潜入式)。

(3)雨量计传感器

技术参数 ：信号输出方式：磁钢干簧管式接点通断信号；承雨口径：φ200±0.06mm；刃口锐角：40°～45°； 分辨力：1.0mm可选；测量准确度：≤±3%(室内人工降水、以仪器自身排水量为准)； 雨强范围：0.01mm～4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)；发讯方式：单、双触点通断信号输出(可选)；水位测量精度：0.2%FS，可选0.1%FS； 功耗：值守≤0.1mA，工作≤40mA； 工作环境：环境温度：-20～70℃相对湿度；<95%(40℃，无凝结)；接点工作次数：1×107次；供电和防雷：采用直流供电的无功耗传感器，传感器及输出信号传输具有防雷措施；防堵塞：传感器具有防堵、防虫、防尘措施。

(4)图像传感器

技术参数 ：摄像头像素：不少于400万；

工作电压：DC12V；工作电流：<90mA 夜视最大值<700mA；图像压缩格式：JPEG；波特率：支持9600、1920、56700、115200；通讯接口：RS232/RS485；图片像素：384X216、640X360、1024X576、1280X720、1280X1024、1600X1200、1920X1080、2560X1440； 夜视距离：15米左右；白平衡：自动； 最低照度：0.01Lux；工作温度:-40~70摄氏度。

(5)数据采集模块

技术参数 ：供电：DC12V；IO：24路；ADC：2路0－10V ；DAC：2路0－10V；通讯接口：RS232、RS485； 脉冲接入：1路高速脉冲接入； 脉冲输出：1路高速脉冲输出。

(6)太阳能板

总技术要求：单晶A类； 尺寸（mm）:580*805*50；转换效率（%）:16.4； 最大功率pmax(W):175；最佳工作电压Vm(V):13.0V；最佳工作电流Im(A):4.86；开路电压Voc(V):44.8V；开路电流Isc(A):5.17。

(7)太阳能充电控制器

技术要求：系统电压：12V/24V Auto；系统电流：10A； 空载损耗：<10mA/12V;10mA/24；

太阳能输入电压:<55V； 超压保护:17.0V X2/24V；均衡充电电压：14.6V;X2/24V(25。C),维持时间：1小时；提升充电电压：14.4V;X2/24V(25。C),维持时间：2小时；浮充电压：13.8V;X2/24V(25。C)；充电返回电压：13.8V;X2/24V(25。C)； 过放返回电压：12.6V; X2/24V；

欠压电压：12.0V; X2/24V；过放电压：11.1V; X2/24V；温度补偿：-4.0mV/。C/2V；工作温度：-35。C至65。C；防护等级：IP30 保护功能：具电池电量耗尽充电后可恢复供电，蓄电池反接，电池板反接，夜间防反充，负载过载、短路保护等功能。

(8)电池技术指标

a.设计寿命：3年；b.工作温度范围：-20~55。C；c.浮充电压：13.8V；d.均衡充电电压：14.6V；e.自放电：小于2%；f. 额定电压：DC12V；g.额定容量：26Ah。

1.8 安装施工要求

现场内涝自动监测站：将水深、雨量、图像结合控制箱整体集成在立杆内，在测管四周打几排进水孔，确保水深监测的准确性。在选点后，先在现场开挖制作混凝土基础后，将预制的监测站安装到现场进行调试。安装方式参考下图：

2、数据采集平台

采集数据包括25个内涝点监测数据、气象实况数据、气象预报数据、部门共享数据，所有采集到的观测点数据都需要包含基础数据：观测点的经纬度、海拔、周围地理信息数据等。

3、数据处理与统计分析

（1）将采集到的数据存储到数据库中，通过对城市内涝灾害个例与当时降雨量的分析与统计，研究降雨与城市内涝的关系，确定表征城市内涝灾害的致灾临界气象条件的指标，因为不同雨强和历时都可以造成内涝，因此，应当研究不同雨强和历时的临界雨强和雨量。

（2）如根据城市内涝成因和强降水的特点，可采用10分钟、30分钟、1小时、2小时和3小时的雨强来表征城市内涝灾害的致灾临界气象条件阈值。

（3）根据城市内涝点历史记录中的内涝发生时段、积水深度、积水面积等信息，查找相应地点附近的区域气象自动站在对应时段内的降雨量记录和雷达定量估测降水资料，建立雨量或雨强与内涝严重程度之间的对应关系，从而确定该地点的致灾临界降水指标和内涝等级的划分。建立相应的预测公式，经过一定的内涝过程累积后，能通过后台实时修改相关参数，提高预测准确率。

4、强降水与内涝决策指挥平台

根据雨量站实时观测和雷达定量估测降水计算易涝点面雨量，当某指标站累计降水量（或面雨量）达到某内涝等级时，便可以发布该易涝点该等级的内涝预警。从产品库中调取各易涝区（点）城市自动雨量站实时观测记录或雷达估测降水，逐6分钟滚动计算各易涝区（点）1小时面雨量，并自动与邻近预报的降水量相加，自动累积计算至与临界雨量时效对应的降水量，并与内涝临界雨量比较，当达到某易涝点某等级内涝临界雨量时，可以发布该易涝点该等级的内涝预警；或者将逐小时的精细化定量降水估测（QPE）和精细化定量降水预报（QPF）产品输入城市积涝淹没模型或城市水文动力模型，得到发生内涝的地点和水深，根据淹没深度，发布城市各内涝点内涝等级临近预警。平台可直接读取降水量、格点降水预报值、内涝预报等相关数据，预报员能在平台上对内涝预报和进行实时订正，具有内涝气象临界条件动态订正技术，同时具备历史资料查询功能。

4.1 平台地图底图：本系统的展示地图底图为通用的WEBGIS地图，如无特殊说明，所有的数据均需要在两种地图上显示，并能切换。

4.2 水文资料显示

（1）以离散点的形式在地图底图上显示获取的东莞各水库最新的水位资料，每小时更新1次，超过警界水位需要有报警；

（2）以时间序列图的形式显示每个水库观测点过去24小时的水位资料；

4.3 气象资料显示

（1）离散点的形式在地图底图上显示全市所有自动站和考核自动站的实时观测资料，资料包括：自动站1、2、3、4、5、6、12、24、、48和72小时降水、当前气温、日最高气温、日最高气温、实时风、时瞬时最大风、日瞬时最大风。

（2）生成等值线填色图叠加在地图底图上显示全市所有自动站和考核自动站的实时观测资料，资料包括：自动站1、2、3、4、5、6、12、24、、48和72小时降水、当前气温、日最高气温、日最高气温、实时风速、时瞬时最大风速、日瞬时最大风速。

（3）自动站气象要素，统计资料排序，排序以镇或站点为单位，从大到小排序，需要排序的气象要素包括：自动站1、2、3、4、5、6、12、24、、48和72小时降水、气温、最高气温、最低气温、实时风、瞬时最大风、日瞬时最大风。

（4）在地图底图上显示气象预报产品的显示：QPF定量降水预测（1小时）和QPF定量降水预测（3小时）。

（5）在地图底图上叠加最新雷达图。

（6）在地图底图上实时显示东莞及周边的闪电定位信息，统计过去一小时和三小时的闪电在各个镇街的分布信息。

（7）在WEBGIS地图上更新台风路径图叠加云图。当台风进入东莞市规定预报区域时，通过智能文字显示台风当前位置、强度、大风范围、未来移动路径等，能手工输入台风最新位置。

4.4 内涝实况及预报展示

（1）在地图底图上显示各个内涝点的最新水位数据、降水量的最新数据及5分钟变量数据，每五分钟更新一次，不同等级的降水及内涝等级用不同的颜色显示。

（2）每个内涝点的时间序列显示：以柱状图的形式显示每个内涝点的5分钟水位，小时水位、累积水位、积水的图片，并以同样的形式显示内涝点附近自动站降水量的变化，以方便对比降水与该内涝点的关系。

（3）根据内涝数据模型预测，及QPF预测的降水量，预测各个内涝点未来内涝深度以离散点的形式在地图上显示。

（4）每个内涝点的时间序列显示：以柱状图的形式显示降水及内涝点水位的预测（5分钟、半小时、1小时），并能与实况一同时间以验证预测的准确度。

4.5 各类实时统计资料显示

（1）实时统计全市自动站各种主要时次(1-6、12、24、48和72小时)降水排名（按镇街或按站）。

（2）实时报警显示不同时长（0.5，1，2，3小时）超过用户设定阈值的镇街或站量数。

（3）实时显示描述不同时长（0.5，1，2，3小时）超过各大雨以上量级镇街或站量数。

（4）实时按模板描述各监测点内涝水位及等级情况。

5、内涝产品发布公众平台

5.1 气象预报预警产品后台录入与制作

气象预报数据录入包括：24小时天气预报和未来10天天气预报（要素包括：天气现象、气温、相对湿度、风力风向）、重点天气关注、生活气象、环境气象预报、空气污染气象预报、穿衣指数、未来6小时天气预报、雷雨天气提醒。

预警录入数据包括： 预警信号类型、预警信号级别、预警信号标题、发布时间、内容、生效镇街、信号含义、防御指引、社会响应。

5.2 各类气象实况产品自动生成

自动生成指定时间段各量级降雨情况描述。

5.3 城市内涝实时监测产品

根据内涝观测点的降水量、水位实时观测数据可报警提示，预报员根据实景监测进行人眼判别，发现路段水淹，车辆无法通行等情况，生成即时内涝情况文档，包括图形、表格、文本等形式。

5.4 城市内涝风险预警

基于未来24小时格点化预报产品和0～3小时的精细化定量降水预报（QPF）产品，根据历史统计分析的结果，开展城市内涝预警和临近预警。系统后台根据精细化定量降水预报（QPF）产品资料，根据统计结果分析，得出未来24小时、三小时、一小时内自动生成并定时更新城市内涝预警，也可根据需要，由预报员修改内涝预警，包括图形、表格、文本等形式。

5.5 产品形式

产品形式主要包括：HTML网页，WODR文档，TXT文档，XML文件，JSON文件、通用数据文件等各类常见的产品形式。

5.6 渠道对接与发布

通过前期制作的模板，自动生成内涝预报预警信息，并对接气象或人保双方公共平台，如短信、微信等接口，自动对外向受影响区域民众发布，并逐步实现靶向预警功能。

6、历史资料检索分析

所有的数据均进入数据库，集成内涝点名称、经度、纬度、所在社区、相对高度、下垫面状况、内涝频率、内涝深度、内涝面积、内涝原因、影响程度等信息显示，特别是过往的每次内涝过程的历史内涝图片和观测数据均需要完整入库，供甲方有直观的感受。向甲方提供内涝点信息查询检索等功能。

（二）项目系统建设性能要求

1、稳定性与可靠性

整个系统采用B/S架构模式，采用目前常用的网页编程技术（如.net、PHP、jquery等），可通过多种浏览器访问平台环境。平台需要集成数据采集，数据处理与分析，数据显示等功能。

后台数据获取及处理可以通过C/S架构进行，在后台将所有的数据处理完毕后存储到服务器和数据库中以方便使用。数据采集日记，没有按时采集的数据需要有及时的提醒功能。

系统投入运行后，就将进入24小时长期不间断运行状态，平台都必须具有可靠性。

该网络体系可均衡地将任务分配在服务器端与客户端，各司其责，高效执行。

2、系统布局的合理性

系统的页面布局需要合理，方便用户操作及查看，不同类型的数据可以有选项卡选择，并能在同一个地图上展示。

3、美观性

展示系统的各个项目须美观、协调，时间序列的需要用JQUERY的方式，并进行美化。

4、实时性及数据的连续性

对于获取和入库的数据能实时通过WEBGIS平台实时显示；

由于实时水情和雨情数据库接收数据时的不确定性, 存在着因为网络不通, 接收设备故障等问题造成的水雨情数据无法正常接收入库的情况，因此实行24小时监测资料的收集与传输情况，发现问题立刻进行维护与修复，保证资料采集的连续性。另外还有测站属性、基础信息等数据库的数据也需要进行同样的维护。

5、可扩展性和兼容性

系统具有较好的可扩展性，方便功能扩充和升级,如增加数据种类的显示，必须与一期项目的软硬件兼容性。

6、可维护性

系统一旦投入运行就不能间断。为此，除了要求软件本身具有良好的维护性外，还应当拥有离线的维护环境以便在不影响正常业务的情况下进行软件的维护工作。

7、易操作性

系统能方便地的进行上下层，前后时次及不同种类的资料的切换以及对某些要素的隐藏显示。

展示系统所采用的WEBGIS地图的便于操作，访问速度不能太慢。

软件的运行为不间断的自动运行，除了必要的少量配置文件的修改之外，日常的业务均由系统按照配置的参数自动运行、勿需人工干预。

8、安全性：系统必须满足网络安全等级保护二级测评要求。用户登录日志需保留6个月以上。要保证数据的安全，不容易被窃取数据，对于在互联网是公开的系统，需要有用户名及密码等安全措施。

中标方应在所提供服务必需的有限范围内使用用户方网络和信息资源，并限于进行所提供服务必需的操作。未经用户方允许，不得在其他地方布设相关软件平台服务内容，或扩大网络访问范围或进行与所提供服务无关操作。

中标方不得利用用户方的互联网出口访问不良信息网络，下载与所进行工作无关的内容，不得在用户方网络架设任何网络代理、VPN等服务。不得使用除业务相关以外的其他任何网络访问软件。不得进行违反各种网络安全管理规定行为。

中标方作为用户方的信息技术服务供应商，在为用户方提供开发服务时，承诺所提供“成果”用户方不会在其后的使用权和所有权上受到来自第三方关于侵犯专利权、“成果”设计权及其他知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控,由中标方方承担责任。

（三）商务需求

1、实施要求

1.1投标人须是在中华人民共和国境内登记注册的具有独立承担民事责任能力的法人。

1.2中标方提供的产品均需符合国家标准。

1.3投标人（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内有受到各级行政管理部门作出的行政处罚的，须主动填报受处罚的记录，如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定追究责任；

1.4 中标人必须向用户方提供招标文件中描述的所有软件开发、硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本招标文件中所描述的软件设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得本项目单位同意后付诸实施。

1.5为保证项目质量和进度，中标人在项目开发过程中需每两周至少向用户汇报工作进展，用户认为必要时，需要到用户要求的地方现场开发。

1.6中标人有义务与用户一起进行实施前的进一步需求调查和确认，如调查结果与原招标文件及投标人投标文件的响应有出入，在实施时以用户确认的补充或更正为准。

2、实施方法与实施时间

本项目的具体实施方案由投标人在投标文件中提出，包括具体的实施步骤、方法、实施所需工作日数等相关内容。

3、投标人在投标文件中响应的项目组成员在合同签订后的整个项目实施过程中不得更改（用户要求更改的除外）。

4、投标人必须响应并承诺下列要求。

4.2 项目服务地点要求：投标人须按照用户指定地点交付货物，其运送的所有费用由投标人承担。项目服务地点：招标人指定地点。

4.3 应提供的伴随服务：

a、中标人负责货物的运输、在现场的施工、安装调试、系统集成、技术培训、验收等，其费用包含在投标总价中。

b、在中标人提供的设备的质保期内，如出现质量问题，中标人应免费予以更换。

c、中标人应在质保期内提供免费上门维修服务，并有偿进行终身维护。

d、设备供应商必须在接到设备故障（或有需要帮助解决的问题）24小时到达，暂时解决不了的必须提供替代设备应急使用。

e、中标人提供经招标人认可的服务承诺、技术培训、技术支持及维护方案并作为合同附件。

f、交货之前发生一切费用由供应商承担，货物初验或验收不合格所发生的货物更换费用以及由此造成的不良影响由供应商承担。

5、系统的培训要求

本项目要求投标人在实施过程中提供全面的培训，包括面向系统管理员相应的培训。具体的培训方案由投标人在投标文件中提出。

培训和售后服务是系统建设中非常重要的环节，其效果直接影响项目的成功和失败。监测系统中包括硬件、软件多方面的知识和产品，要将系统完全交给用户自行管理和运用，就必须有细致的培训和完善的售后服务。

6、售后服务要求

本项目要求集成商根据以下的售后服务要求，提供更为全面、周到、细致、及时的售后服务方案，并做出明确承诺。基本售后服务要求包括：

（1）、对用户使用意见的充分调研和回应（注明具体方式）；

（2）、对于系统中所有的硬件、软件系统必须提供至少三年的免费保修服务，24小时提供电话与传真服务，保证随时解决问题，保证系统的顺利运行。免费维修与更换缺陷部件的期限为中标人收到招标人通知后72小时内。

（3）、对软件的相应调整（操作平台的改变、数据库改变等），功能模块修改、增加、删除（注明功能模块免费调整、修改、增加的期限），软件的定期升级等的服务方式；

（4）、软件维护服务、应急服务的方式、反应时间、费用等；

（5）、长期稳定的维护人员名单及联系方式；

（6）、投标人应给出保修期后售后服务的方式、内容和报价；

（7）、投标人可以提供的其他服务内容。

7、工期及验收时间要求

（1）、工期：投标人应在合同签订后60日内完成系统的实施并通过初步验收；

（2）、初步验收完成后，按照网络等级保护测评要求整改完毕后，用户确定开始时间（原则上不超过2周），进行系统的试运行，试运行期为1个月，试运行结束后进行系统的最终验收。

8、报价要求

投标总报价应包含系统建设费用、内涝站点建设费用、设备购置费和所需附件的购置费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、验收费、售后服务费（验收合格后3年的维护服务费、培训费必须包含在报价中、通讯费包含SIM卡开通费、3年4G运行费等）及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。

9、本项目非通用软件开发的所有源代码均需要向采购人无偿提供。

10、付款方式

合同签订后，向中标人支付合同金额的30%；设备初步验收合格后，向中标人支付合同金额的30%，项目全部验收合格后，向中标人支付合同金额的40%。

- 合同主要条款

（1）中标方严格按招标方的采购要求开展并完成各项工作。

（2）付款：合同签订后，向中标人支付合同金额的30%；设备初步验收合格后，向中标人支付合同金额的30%，项目全部验收合格后，向中标人支付合同金额的40% 。

（3）免费保修期：总验收合格之日起3年。

- 招标控制价和采购方式

本项目招标控制价格为70万元，招标控制价是招标人控制招标项目的最高限价，超出招标控制价的报价为无效报价。

本次招标的评标方法采用合理最低价中标法。

评定程序：

第一阶段：谈判小组对投标人的实质响应文件进行评审，评审投标方是否满足招标文件的实质性要求。满足招标文件实质性要求的投标人进入第二阶段。

第二阶段：投标人对项目进行报价，谈判小组根据报价情况推荐中标人。

- 报名要求

须由法定代表人或授权代表人向采购单位报名，以邮寄(含快递)、传真、电子邮件、电报、电话等方式的报名无效。只有按采购单位要求预先进行报名的企业方可参与竞争性谈判。报名时请携带以下文件（每页需加盖投标人公章）：

（1）有效营业执照或社会团体证书副本复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件（非法定代表人亲自报名时提供）；

（3）授权代表身份证原件及复印件。

未携带以上文件的将不能参加报名，未经报名登记而复制采购文件，其报价文件将被拒绝。

报名时间（北京时间）：2021 年1月25日至2021 年1月 27日

上午9：00至12：00；下午14：00 至17:00。

报名地点：东莞市南城区坦公塘路1号东莞市气象局3号楼403室。

报名联系电话：23195141。

- 响应性文件提交要求和投标时间及地点

（一）投标文件内容

（1）报价内容：报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

（2）投标人基本情况简介及营业执照、相关资质。

（3）响应文件。对是否完全同需求文件要求中服务范围及服务要求作出明确、具体的承诺，若提供超出服务范围以外的服务或超过服务要求的承诺也须明确及具体。

（4）其它相关文件。

以上文件资料统一A4纸打印或复印，一式三份，每份加盖单位公章及骑缝章。

（二）提交响应性文件提交截止时间

开标开始前10分钟停止接收招标报价文件，投标人请携带公司营业执照复印件加盖公章、法人身份证复印件加盖公章、授权委托书以及报价文件各一份参加。

（三）投标时间及地点

开标时间：2021年1月28日上午10点。

地点：东莞市南城区坦公塘路1号东莞市气象局3号楼1楼会议室。

联系电话：23195141。

（四）投标文件格式如下：

项目

招标单位：

投标文件

投标单位全称：

投标单位地址：

联 系 人：

联系电话：

日期：年月日

一、首次报价一览表

单位：元/（人民币）

| 项目名称 | 首次报价 | 备注 （其它补充说明） |
| --- | --- | --- |
|  | 小写： 大写： |  |

注：1.首次报价栏须用文字和数字两种方式表示的投标总价。

2.首次报价大小写不一致，以大写为准。

3.首次报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包括人工费、材料费、各种税务费、必须的辅助材料费及合同实施过程中不可预见费用等全部费用。

投标单位名称（加盖公章）：

投标单位法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日期：年月日

二、报价明细表

单位：元/（人民币）

| 序号 | 费用名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 小写： 大写： |
| 报价依据和说明（可另附页）： |

注：1.此表为首次报价的明细表，详细报价可另附页说明。

2.明细表合计价必须与首次报价一致，不一致的将废除其本次投标资格。

3.投标单位在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无需再向投标单位支付投标总价之外的任何费用。

4.所有分项价格应为含税价。

投标单位名称（加盖公章）：

投标单位法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日       期：

三、投标单位资格证明文件

1.有效营业执照或社会团体证书副本复印件加盖公章

2.投标授权委托书

致： （甲方）

本     （投标人名称）        现委托 （姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）        投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

本委托书于　    年　  月　  日签字生效，特此证明。

代理人无转委托权

代理人（签名或盖私章）：

身份证号码：

日      期：年月日

须附：授权代理人身份证复印件（加盖公章）

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

3.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（甲方名称）     :

本公司参加项目的采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

四、响应情况表

| 序号 | 用户要求 | 响应情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

注：1、用户要求包括但不限于合格投标人条件、工期要求、付款方式、售后服务、验收、技术参数等要求。

2、响应情况项填写“响应”、“不响应”或“无”，说明项中填写原因。

3、投标人应根据用户需求文件要求作出全面响应（▲号参数必须完全响应）。对不响应的，则说明具体内容。不论出于何种原因此表未填写，投标人都被认为已清楚了解招标文件“用户需求书”的内容并对采购人所需的服务要求作全面响应，投标人必须承担完成用户需求所描述内容的义务。

4、对有具体参数要求的指标，投标人必须提供具体参数值。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：